Legnica, dnia 27.05.2020 rok

| Oznaczenie sprawy: DII.262.1.2020.BR ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z z/s w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: Projekt przepompowni ścieków PI BIS na obszarze podstrefy LSSE Krzywa gm. Gromadka (nazwa przedmiotu zamówienia) |
| --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia - /krótki opis przedmiotu zamówienia/ Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy przepompowni ścieków wraz kanalizacją tłoczną w obrębie przepompowni na dz. 326/20 obręb Różyniec gmina Gromadka |
| 2. | Termin realizacji zamówienia: 31.08.2020 rok |
| 3. | Sposób składania ofert: Oferty należy składać w języku polskim, w formie pisemnej w zaklejonej kopercie / lub w formie elektronicznej na adres e-mail zamówienia@lsse.eu Zamawiający nie /* dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej |
| 4. | Inne istotne postanowienia: Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega, że treść niniejszego zapytania ofertowego oraz warunki udziału w postępowaniu mogą ulec zmianie. O wynikach postępowania zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną lub ogłosi wyniki postępowania na własnej stronie internetowej. |
| 5. | Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 08.06.2020 r. do godziny 10:00 O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania. Miejsce składania ofert: Sekretariat LSSE S.A. Ul. Kolbe 14, 59-220 Legnica lub * lub w formie elektronicznej na adres e-mail zamówienia@lsse.eu |
| 6. | Załączniki: 1/ WZ, 2/ kopia mapy zasadniczej, 3/przykładowy schemat |

Zamawiający

[podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej]

* niepotrzebne skreślić

Warunki zamówienia

- Dane zamawiającego  :

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A z/s w Legnicy;

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14; 59-220 Legnica

NIP: 691-18-10-830; REGON: 390560231

TELEFON: (+48-076) 727-74-70;

E’MAIL: rybak@lsse.eu; www.lsse.eu

Znak postępowania: Nr sprawy: DII.262.1.2020.BR Uwaga! W korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.  W przypadku składania ofert drogą elektroniczną w tytule wiadomości należy podać znak postępowania.

- Tryb udzielenia zamówienia :

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania przez Legnicką Specjalną strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Legnicy zamówień na usługi, dostawy oraz roboty budowlane.

- Opis przedmiotu zamówienia :

- Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy przepompowni ścieków wraz kanalizacją tłoczną w obrębie przepompowni na dz. 326/20 obręb Różyniec gmina Gromadka.

- Opis przedmiotu zamówienia

2.1 Zakres opracowania obejmuje:

      - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia ( jeśli jest wymagana).

      - Wykonanie koncepcji przedprojektowej.

      - Pozyskanie zaktualizowanych map do celów projektowych (skala 1:500).

      - Opracowanie wszelkich dodatkowych projektów narzuconych przez użytkowników i administratorów infrastruktury (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego uzbrojenia itp. ) .

      - Dokonanie niezbędnych uzgodnień i uwzględnienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub przezbrojeniu urządzeń podziemnych.

      - Uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami.

      - Wykonanie opinii geotechnicznej gruntu w miejscu posadowienia przepompowni ścieków.

      - Opracowanie  przedmiaru robót.

      - Opracowanie kosztorysów inwestorskich.

      - Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

      - Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przepompowni ścieków(jeśli jest wymagane)

Uwaga !!! Zatwierdzenie koncepcji przedprojektowej przez Zamawiającego jest podstawą do dalszego projektowania.

2.2 Wymagania dotyczące projektu przepompowni

a) Przepompownie zaprojektować na dz. 326/20 obręb Różyniec gmina Gromadka w odległości L=8-10m od istniejącej przepompowni PI,

Zbiornik przepompowni ścieków z polimerobetonu w wersji dwupompowej, MEPROZET. Przepompownia PI będzie przepompownią zapasową,

b) ogrodzenie przepompowni zaprojektować z materiałów, które będą miały zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne i będą zabezpieczały obiekt przed wejściem osób trzecich( 1,8m wysokości, panelowe). Ogrodzenie należy zaopatrzyć w bramę.

c)ogrodzony teren utwardzony tłuczniem kamiennym  lub kostką betonową,

- od bramy projektowanej przepompowni do drogi gminnej  wykonać drogę dojazdową dla samochodów specjalnych o ciężarze 40t utwardzoną tłuczniem kamiennym,

d) na terenie obiektu zaprojektować oświetlenie w technologii LED w celu umożliwienia prac  serwisowych oraz jego monitoringu(min 2 punkty oświetleniowe),

e) zaprojektować system monitoringu składający się z:

-  kamer na podczerwień, kamery IP 6-8 megapixel,

-video rejestratora wyposażonego w  dysk twardy o pojemności min. 2 TB, z możliwością zdalnego podglądu,

- system monitoringu zamontowany w dodatkowej szafie odpornej na warunki atmosferyczne (szafa hermetyczna )  oraz UV z cokołem, wandaloodporna o stopniu ochrony, IK10,

- zasilacza awaryjnego UPS pozwalający na zapis obrazu przy braku zasilania

f) wykonanie odcinka rurociągu  PE 225 wraz z zasuwami odcinającymi pomiędzy przepompownią PI i PI BIS do rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim.

g) zbiornik przepompowni ścieków stanowi komplet składający się z:

- zbiornika z polimerobetonu średnicy Ø2000

- płyta przykrywająca z polimerobetonu z otworami umożliwiającymi zabudowę kominka wentylacyjnego i przejścia przewodów zasilających i sterujących pracą pomp,

- drabiny do dna przepompowni, klapy zamykające, podesty oraz poręcze ze stali nierdzewnej,

h) układ hydrauliczny :

- 2 pompy MEPROZET 100PZM  zatapialne  połączone z układem tłocznym za pomocą szybkiego złącza

- prowadnice rurowe pozwalające na samoczynne sprzęganie pompy  z kolanem stopowym. Kolano i prowadnice zamontowane na stałe,

-  materiał stal nierdzewna,

- na pionie tłocznym należy zamontować zawory zwrotne i odcinające,

- górna część pionu tłocznego powinna być zakończona typową nasadą Ø52 , która umożliwia doprowadzenie czystej wody  pod ciśnieniem celem płukania zewnętrznego rurociągu tłocznego,

-średnica króćca wylotowego PE225

-średnica króćca tłocznego PE225

- rzędne wysokościowe wlotów i głębokość zbiornika ustalić na podstawie istniejącej przepompowni,

i) układ sterowniczo-alarmowy

- praca pomp w trybie automatycznym, sterowanie naprzemienną lub jednoczesną pracą pomp przy szczytowym napływie ścieków, który będzie się odbywać,

- W celu wykluczenia możliwości przepełnienia przepompowni przyjmuje się, iż obliczeniowa wydajność przepompowni Qp powinna być przynajmniej o 10 % większa od ilości dopływających ścieków Qh max Qp = 1 1⋅Qh,max

- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,

- sterowanie pracą pomp za pomocą pływaków i sondy hydrostatycznej,

- możliwość pracy pomp w trybie ręcznym,

-  szafa sterownicza powinna być wyposażona  w układ łagodnego startu i hamowania dla każdej z pomp,

-  szafa sterownicza musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz UV z cokołem, wandaloodporna o stopniu ochrony IK10,

- zasilanie przepompowni PI BIS wykonać z istniejące rozdzielni elektrycznej zasilającej przepompownie istniejącą PI. (przepompownie nie będą pracowały jednocześnie)

- W szafie zastosować odpowiednio dobrane zabezpieczenia przepięciowe i odgromowe, podstawowe i dodatkowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe

- Sygnalizacja alarmowa świetlna i dźwiękowa,

- System powiadamiania o stanach awaryjnych przepompowni użytkownika za pomocą GPRS

- awaryjne zasilanie (UPS) dla urządzeń transmisji danych min. 1h

- grzałka

- czujka zmierzchowa dla zewnętrznego oświetlenia

- w szafie należy przewidzieć gniazdo 230V

- Termin i miejsce wykonania zamówienia oraz termin związania ofertą :

- Termin wykonania zamówienia:   do  dnia  31.08.2020 r.

- Miejscem wykonania zamówienia jest: teren objęty granicami LSSE podstrefa Krzywa.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków :

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni poniższe warunki :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

  - wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, usługi będące przedmiotem zamówienia,

dysponuje  osobami, które posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia wymagane przepisami w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia / nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń i wymaganych załączników.

- Oświadczenia lub dokumenty jakie powinien dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa  w pkt V.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt V. jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty * :

- oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- wykaz wykonanych dostaw/usług w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz że dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, z także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- aktualną polisę OC, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ;

- Dokumenty lub oświadczenia wskazane w pkt. 1 powinny być złożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę .

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione do podpisania oferty. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej, dokumenty powinny podpisane przez osoby uprawnione             i przesłanie w formie pdf.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty w kolejności:

- formularz oferty ,

- oświadczenia i dokumenty - potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie ze nin. informacją,

- podpisany przez osoby uprawnione  projekt umowy,

Każdy z załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia realizacji zamówienia lub jego części podwykonawcom.

- Załączniki do WZ:

  - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

  - Wzór wykazu wykonanych usług lub dostaw

  - Wzór wykazu osób

  - oferta cenowa

* niepotrzebne skreślić

...............................

pieczątka  WYKONAWCY

# O Ś W I A D C Z E N I E O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE

Ja/My*, niżej podpisany/ i .........................................................................

działając w imieniu i na rzecz.....................................................................

..........................................................................................................

(pełna nazwa WYKONAWCY)

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na :

„…………………………………………………………………………”

oświadczam, że WYKONAWCA, którego reprezentuję/my :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  ,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu  zamówienia

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

................, dnia .............r.

........................................................

( podpisy osób uprawnionych do reprezentacji WYKONAWCY)

*niepotrzebne skreślić

.............................

pieczątka  WYKONAWCY

# WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Ja/My*, niżej podpisany/ i ............................................................................

działając w imieniu i na rzecz ........................................................................

.............................................................................................................

(pełna nazwa WYKONAWCY)

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na :

„…………………………………………………………………..”

przedstawiam/y następujące informacje:

| LP. | Zamawiający (adres + nr telefonu i nazwisko osoby odbierającej prace) | Opis zamówienia | Cena netto | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rozpoczęcie m-c, rok | Zakończenie m-c, rok |

Pouczenie:

Art. 297 §1 kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

......................., dnia ..............r

.................................................

( podpisy osób uprawnionych do reprezentacji WYKONAWCY

* niepotrzebne skreślić

.......................................

pieczątka  WYKONAWCY

# WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Ja/My*, niżej podpisany/ i ............................................................................

działając w imieniu i na rzecz ........................................................................

.............................................................................................................

(pełna nazwa WYKONAWCY)

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na :

„…………………………………………………………………..”

przedstawiam/y następujące informacje:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Wykształcenie | Opis kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (opis i numer posiadanych uprawnień) | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, iż wymienione w wykazie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Pouczenie:

Art. 297 §1 kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

......................., dnia ..............r

............................................                                                                                                                ( podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji WYKONAWCY)

* niepotrzebne skreślić

.......................................

pieczątka  WYKONAWCY

.................................

pieczątka WYKONAWCY

OFERTA CENOWA

Ja/My*, niżej podpisany/ i ............................................................................

działając w imieniu i na rzecz ........................................................................

.............................................................................................................

(pełna nazwa WYKONAWCY)

REGON:........................................................ nr NIP: ...............................................

nr konta bankowego .................................................................................................

nr tel. ........................................................ nr faksu ................................................

e’mail...........................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na :

„…………………………………………………………….………………………………….”

składam / składamy niniejszą ofertę.

- Oferuję wykonanie zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach płatności (wynagrodzenie ryczałtowe)  opisanych w WZ:

za cenę umowną netto:

.....................................(słownie: .............................................) złotych

oraz:

podatek VAT: ............... (słownie: .................................................) złotych

- Składam/y niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*.

- Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie od ………………………….

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam/y, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w WZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Zamówienie wykonamy sami.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

- ................................................

- ................................................

- ................................................

- ................................................

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

.......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić